## Slide 1: Tutkimuskysymykset
SUB-TITLE
Other important information

## Slide 2: Mistä noki ja tuhka tulee?
Yleisluontoinen esitys ongelmasta
Miksi meillä on DPF ?
Miksi DPF:n tila täytyy tuntea?
Miksi se on vaikeeta?
Mikä on noen ja tuhkan ero?

## Slide 3: Lohkokaavio
Työssä tarkasteltava systeemi lohkokaavioesityksenä. Estimaattoriin sisäänmenevien satunnaismuuttuja-inputien jakaumat oletetaan työssä tunnetuiksi, mutta niiden vaikutusta estimaattorin ulostulojen jakaumiin halutaan selvittää.
Fyysinen järjestelmä
Mallit, arviot

## Slide 4: Tavoite
DPF:ään kerääntyy nokea ja tuhkaa
Työn tavoitteena on suunnitella estimointialgoritmi, jonka ulostulot ovat
Erityisesti jakaumien parametrit tulee tuntea  varianssi kertoo estimaattien luotettavuudesta.

## Slide 5
Noen ja tuhkan kertymistä, sekä noen regeneroitumista arvioidaan mallipohjaisesti.
Selitteet
DPF:n yli mitataan painehäviö. Painehäviölle on malli, joka jakaa kokonaispainehäviön puhtaan suodattimen, noen ja tuhkan vaikutusten mukaan osiin.
Partikkelien massataseyhtälöt toimivat estimaattorin tilanyhtälöinä ja painehäviömalli mittausyhtälönä.

## Slide 6: Tutkimuskysymykset
Mikä on suunnitellun estimointimenetelmän noki- ja tuhkaestimaatin tarkkuus?
  Estimaattia verrataan punnitustuloksiin.
Kuinka paljon epävarmuus suodattimen sisäänmenevissä noki-, tuhka- ja NO2-pitoisuuksien estimaateissa vaikuttaa noki- ja tuhkalatausestimaattien variansseihin? Kuinka paljon systemaattinen tai satunnaisjakautunut epävarmuus vaikuttaa?
  Epävarmuutta on suodattimeen menevät nokipitoisuus, NO2-pitoisuus, pakokaasun lämpötila ja massavirta. Arvioidaan käyttämällä oletuksia epävarmuuksien suuruuksista (estimaattorin häiriömallissa)
  Tuhkalatauksen epävarmuus on systemaattista ja integroivaa.
Millaisia menetelmiä noki- ja tuhkalatauksen estimointiin on käytetty kirjallisuudessa?
  Ei lopullinen kysymys